Геометрический замочный механизм - модель 125

- Мультиригельный замок безопасности с усовершенствованным внутренним геометрическим замком, срабатывающий от поворота ключа в цилиндре.

- Корпус замка из гальванизированной стали, устойчивой к коррозии.

- Авторская разработка компании SUPERLOCK - 4 запирающих ригеля диаметром 14 мм.в передней части замка.

- Запирающие ригели имеют рабочий ход 25 мм., что на 6 мм. больше стандартного варианта.

- 3 дополнительных ригеля диаметром 14 мм. - верхний, нижний и боковой, расположены фронтально.

- Верхний ригель предусмотрен как опциональный дополнительный.

Нижний ригель предусмотрен как опциональный дополнительный.